СООБЩЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ДИРЕКТОРАТА РЫБОЛОВСТВА

J-189-2012

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ И УСТАНОВКЕ СОРТИРУЮЩЕЙ РЕШЕТКИ В КРЕВЕТОЧНОМ ТРАЛЕ

Заменяет: J-8-2008

Действует с: 26.11.2012

Берген, 26.11.2012

Директорат рыболовства 26 ноября 2012 г. на основании § 16 Закона от 6 июня 2008 г. № 37 «Об управлении дикими живыми морскими ресурсами»,  §98 предписания от 22 декабря 2004 года об осуществлении рыболовства в море, §4 закона от 17 декабря 1976 года №91 об экономической зоне Норвегии, §14 Королевского указа от 13 мая 1977 года об иностранном рыболовстве и промысле в экономической зоне Норвегии, §3 Королевского указа от 3 июня 1977 года о рыбоохранной зоне Шпицбергена, §6а предписания от 21 сентября 1994 года о размере ячеи, прилове и минимальном размере и т.д. при промысле в рыбоохранной зоне Шпицбергена, §4 закона от 17 июля 1925 года о Шпицбергене, §1 Королевского указа от 28 апреля 1978 года о регулировании рыболовства в территориальных и внутренних водах Шпицбергена и §6а предписания от 21 сентября 1994 года о размере ячеи, прилове и минимальном размере и т.д. при промысле в территориальных и внутренних водах Шпицбергена, принял следующее предписание:

§ 1 Область применения

Предписание действует в отношении норвежских и иностранных судов, осуществляющих рыболовство креветочным тралом в территориальных водах и экономической зоне Норвегии севернее 62 ° с.ш., в проливе Скагеррак, ограниченном с запада прямой линией, проходящей через Линдеснес и маяк Ханстхолмен и с юга прямой линией, проходящей через маяк Скаген и маяк Тистларна за пределами 4-х морских миль от базовых линий, в рыболовной зоне Ян-Майена, в рыбоохранной зоне Шпицбергена и в территориальных водах Шпицбергена.

§ 2 Обязательное использование сортирующей решетки

При промысле креветочным тралом в районах и судами, указанными в § 1, должна использоваться сортирующая решетка, как описано в данном предписании.

§3. Расстояние между прутьями

Расстояние между прутьями сортирующей решетки не должно превышать 19 мм.

§4. Установка

Селективная решетка должна устанавливаться поперёк трала таким образом, чтобы все стороны решетки прикреплялись к тралу, и чтобы средняя часть решетки прикреплялась к топенантам, или к естественной середине удлинения, только если есть топенант. Селективная решетка устанавливается в передней части кутка трала или в удлинении кутка при условии, что удлинение имеет такую же окружность, как куток трала.

Угол наклона сортирующей решетки не должен превышать 50°. При использовании длинной металлической решетки угол наклона не должен превышать 30°.

§5. Выпускное отверстие

В верхней пласти трала должно быть отверстие для выпуска отсортированной рыбы в передней части верхнего края крепления сортирующей решетки.

Выпускное отверстие должно быть открытым в передней части верхнего края крепления сортирующей. Задняя часть выпускного отверстия должна быть одинаковой по ширине с сортирующей решеткой. Отверстие вырезается по шагу ячеи по косой с обеих сторон решетки по ходу трала к его вершине.

При промысле в проливе Скагеррак, ограниченном с запада прямой линией, проходящей через Линдеснес и маяк Ханстхолмен и с юга прямой линией, проходящей через маяк Скаген и маяк Тистларна за пределами 4-х морских миль от базовых линий выпуск может использоваться в самой решетке. Выпускное отверстие должно находиться в верхней части рамы, иметь открытие не менее 30 см и ширину сортировочной решетки. Может также использоваться приемный мешок, установленный над выпускным отверстием. Приемный мешок  должен быть сконструирован с верхней пластью с квадратной ячеей с размером ячеи не менее 120 мм. Верхняя пласть должна быть не менее 3-х метров в длину и  шириной не меньше, чем сортировочная решетка.

§6. Направляющий конус\направляющая пласть

Разрешается использовать направляющий конус\направляющую пласть. Расстояние между нижним краем сортирующей решетки и направляющим конусом\направляющей пластью не должно быть меньше 50 см.

Размер ячеи в направляющем конусе\направляющей пласти может быть меньше 35 мм.

§7. Поддерживающая (опорная) цепь или поддерживающий канат

Разрешается применять поддерживающую (опорную) цепь или поддерживающий канат для стабилизации угла на решетке. Если они будут применяться, необходимо соблюдение следующих условий:

a) длина такой цепи или каната должна быть минимум равной расстоянию от точки крепления решетки в топенант до точки крепления самой цепи или каната на топенанте, плюс половина измеренной вдоль топенанта длины вмонтированной решетки;

b) расстояние между точкой крепления решетки на топенанте до точки крепления самой цепи или каната на топенанте не должно превышать 1,6 метра при использовании стандартной решетки и 2 м при использовании длинной решетки.

§8. Спецификации

Рама сортирующей решетки может изготавливаться из алюминия, стали или пластмассы.

Прутья решетки могут быть из алюминия, стали, фибергласса или пластмассы. Толщина прутьев может быть от 8 до 20 мм. При этом, для обеспечения гибкости прутья из фибергласса могут быть от 8 до 10 мм, от 10 до 12 мм прутья из алюминия и 20 мм прутья из пластмассы.

Наибольшие разрешенные размеры (длина х ширина) для стандартной решетки 1,50 м х 1,30 м, когда рама решетки изготовлена алюминия или стали, и 1,50 м х 1,50 м, когда рама решетки из пластмассы.

Наибольшие разрешенные размеры (длина х ширина) для длинной решетки 2,50 м х 1,30 м для рамы из алюминия или стали. Когда рама изготовлена из пластмассы, то наибольшие разрешенные размеры (длина х ширина) должны быть следующими:

a) 2,00 м х 1,50 м («исландская решетка» или «канадская решетка»)

b) 2,44 м х 1,22 м (решетка «Cosmos»)

c) 2,44 м х 1,72 м (решетка «Cosmos» с каплеобразными прутьями).

§9. Наказание

Нарушение или несоблюдение отдельных положений данного предписания влечет за собой наказание согласно §§ 61 и 64 Закона от 6 июня 2008 г. № 37 «Об управлении дикими живыми морскими ресурсами», §8 закона от 17 декабря 1976 года №91 об экономической зоне Норвегии и §4 закона от 17 июля 1925 года о Шпицбергене. Таким же образом наказывается содействие и попытка.

§10. Вступление в силу

Данное предписание вступает в силу 1 января 2013 г. Одновременно прекращает действие предписание Директора рыболовства от 15 января 2008 года №42 об изготовлении и установке сортирующей решетки в креветочном трале.

Неофициальный перевод с норвежского