Сообщение РУКОВОДИТЕЛЯ ДиректораТА рыболовства

J-28-2015

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПРЕДПИСАНИя О КОНСТРУКЦИИ И УСТАНОВКЕ СОРТИРУЮЩИХ РЕШЕТОК В МЕЛКОЯЧЕЙНЫХ ТРАЛАХ ПРИ ПРОМЫСЛЕ ПУТАССУ и ТРЕСОЧКИ ЭСМАРКА

Заменяет: J-83-2014

Действует с 06.02.2015

Берген, 06.02.2015

Директорат рыболовства 6 февраля 2015 г. в соответствии с §16 закона от 6 июня 2008 года №37 об управлении дикими живыми морскими ресурсами и § 98 предписания от 22 декабря 2004 г. об осуществлении рыболовства в море, §4 закона от 17 декабря 1976 года №91 об экономической зоне Норвегии и §14 королевского указа от 13 мая 1977 года об иностранном рыболовстве и промысле в экономической зоне Норвегии и выгрузках в норвежских портах постановил:

I.

В Предписание от 30 апреля 2009 № 471 о конструкции и установке сортирующих решеток в мелкоячейных тралах при промысле путассу вносятся следующие изменения:

§ 1 Сфера действия (новый)

Данное предписание применяется к норвежским и иностранным судам, осуществляющим промысел путассу и тресочки Эсмарка в водах под норвежской юрисдикцией.

Предыдущие §§ 1-9 становятся §§ 2-10

§ 2 второй абзац (измененный) должен звучать

Сортирующие решетки должны соответствовать требованиям, указанным в §§ 4-8.

§ 3 новый заголовок должен звучать

§ Исключения

§ 3 (измененный) должен звучать

Судно, которое предназначено, укомплектовано и оборудовано для производства рыбы для потребления человеком освобождается от требований §2 при условии, что рыба для потребления человеком производится, выгружается и продается для потребления человеком.

Региональное отделение Директората рыболовства может осуществлять контроль за тем, чтобы судно отвечало условиям, указанным в первом абзаце.

При выгрузке улова за границей норвежским судном, упомянутом в первом абзаце посылается уведомление не позднее, чем за 24 часа до прибытия в место выгрузки. Уведомление направляется по электронной почте fmc@fiskeridir.no. В теме сообщения должно быть "Industrist". В содержании сообщения должны быть указаны элементы: Радиопозывной (RC), время выгрузки в UTC (TI), порт (PO) и предприятие выгрузки (LS).

II

Данное предписание вступает в силу немедленно.

Предписание имеет следующее содержание:

ПРЕДПИСАНИЕ О КОНСТРУКЦИИ И УСТАНОВКЕ СОРТИРУЮЩИХ РЕШЕТОК В МЕЛКОЯЧЕЙНЫХ ТРАЛАХ ПРИ ПРОМЫСЛЕ ПУТАССУ И ТРЕСОЧКИ ЭСМАРКА

Директорат рыболовства 30 апреля 2009 г. в соответствии с § 16 Закона от 06 июня 2008 г. №37 об управлении дикими живыми морскими ресурсами, § 98 Предписания от 22 декабря 2004 г. об осуществлении рыболовства в море, § 4 закона от 17 декабря 1976 г. № 91 об экономической зоне Норвегии и §14 Предписания от 13 мая 1977 г. о промысле и охоте иностранных граждан в экономической зоне Норвегии и выгрузках в портах Норвегии, принял следующее предписание:

§ 1 Сфера действия

Данное предписание применяется к норвежским и иностранным судам, осуществляющим промысел путассу и тресочки Эсмарка в водах под норвежской юрисдикцией.

§ 2 Требование по использованию сортировочных решеток

При промысле путассу и тресочки Эсмарка должны использоваться сортирующие решетки.

Сортирующие решетки должны соответствовать требованиям, указанным в §§ 4-8.

§ 3 Исключения

Судно, которое предназначено, укомплектовано и оборудовано для производства рыбы для потребления человеком освобождается от требований §2 при условии, что рыба для потребления человеком производится, выгружается и продается для потребления человеком.

Региональное отделение Директората рыболовства может осуществлять контроль за тем, чтобы судно отвечало условиям, указанным в первом абзаце.

При выгрузке улова за границей норвежским судном, упомянутом в первом абзаце посылается уведомление не позднее, чем за 24 часа до прибытия в место выгрузки. Уведомление направляется по электронной почте fmc@fiskeridir.no. В теме сообщения должно быть "Industrist". В содержании сообщения должны быть указаны элементы: Радиопозывной (RC), время выгрузки в UTC (TI), порт (PO) и предприятие выгрузки (LS).

§ 4 Расстояние между прутьями

Расстояние между прутьями не должно превышать 40 мм.

§ 5 Установка

Сортировочные решетки устанавливаются поперек трала таким образом, чтобы с тралом соприкасались три стороны решетки. Это означает, что верхняя и боковая пласти трала прикрепляются к раме решетки. Нижний край решетки(ток) прикрепляется к направляющей воронке, через которую отсортировывается рыба. Сортирующие решетки устанавливаются в передней части кутка или в месте его расширения.

Сортирующие решетки не должны устанавливаться под углом, превышающим 50º.

§ 6 Отверстие для выпуска рыбы

Должно быть прямоугольное отверстие для выпуска рыбы в нижней части пласти трала, через которое рыба может выходить.

Отверстие для выхода должно располагаться за нижней кромкой сортирующей решетки. Ширина отверстия должна быть такая же, как у сортирующей решетки, а передняя кромка должна быть на расстоянии 1 метра от нижней задней кромки сортировочной решетки. Передний край отверстия для выхода рыбы должен  располагаться точно поперек нижней пласти трала. Боковые кромки отверстия для выхода рыбы должны располагаться около 60 см. точно по направлению к задней части трала вдоль нижней кромки и задней кромки поперек нижней пласти, чтобы получилось прямоугольное отверстие для выхода рыбы.

§ 7 Направляющая воронка

Должна быть направляющая воронка, выходящая от нижнего края сортирующей решетки к заднему краю отверстия для выпуска рыбы.

Размер ячеи направляющей воронки должен быть таким же, как в части трала, где расположена сортирующая решетка (и).

Направляющая воронка должна быть прикреплена к нижней задней части сортирующей решетки, вдоль кромки по направлению к задней кромке отверстия для выпуска рыбы и вдоль задней кромки отверстия для выпуска рыбы.

§ 8 Характеристики

Могут использоваться два типа сортировочных решеток:

- «гибкие» сортировочные решетки, которые состоят из пластиковых прутьев, скрепленных вместе нитью Spectra.

- стальные решетки

Наибольшие разрешенные параметры (длина х ширина) для «гибких» сортировочных решеток 360 см х 180 см.

Если используются металлические решетки, то общая допустимая длина не должна превышать 360 см. Можно использовать до 4 решеток равной длины. Максимально разрешенная ширина стальной решетки 180 см и минимальная разрешенная ширина 130 см.

§ 9 Наказание

Любое лицо, которое умышленно или по неосторожности нарушает положения данного предписания, подлежит наказанию в соответствии с §§ 61 и 64 Закона от 6 июня 2008 г. № 37 об управлении дикими живыми морскими ресурсами, и § 8 Закона от 17 Декабря 1976 г. № 91 об экономической зоне Норвегии. Соучастие или попытка невыполнения указанных положений подлежит такому же наказанию.

§ 10 Вступление в силу

Данное предписание вступает в силу немедленно.

Неофициальный перевод с норвежского.

Представитель Росрыболовства в Норвегии.